## Slide 1
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Petits rappels
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 2: C’est quoi radioamateurs ?
UIT Genève : Règlement des Radiocommunications Article 1.56 service d'amateur: Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire.
intercommunication = communiquer avec d’autres radioamateurs, faire des QSO, du DX, des concours, des fielddays, des expéditions, etc …
s’intéresser à la technique de la radioélectricité = comprendre le pourquoi et le comment çà marche

## Slide 3: Quelles sont les fréquences ?

## Slide 4: Quelle est la puissance maximum en HF ?
25 Watts
IC-7300 
IC-7600 →

## Slide 5: Quelle est la structure de l’indicatif ?
préfixe | suffixe | 
ON | Chiffre : 3 | 1 à 3 lettres
Quelle est la puissance max. en VHF - UHF ?
50 Watts

## Slide 6
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 11 : Les antennes
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 7: Antennes
Une antenne = un « truc » qui transforme du courant en ondes électromagnétiques ou vice-versa
Savoir reconnaitre les types d’antennes
Savoir que l’antenne doit être appropriée à la fréquence d’émission (= bande)

## Slide 8: Antennes oui MAIS pour quelle fréquence ?
Fréquence (MHz) |  | Bande |  | Status | Puissance (Watts)
de | à |  |  |  | 
3,500 | 3,800 | 80 m | Bandes décamétriques basses | P | 25
7,000 | 7,100 | 40 m |  | PEX | 25
7,000 | 7,200 |  |  | S | 25
10,110 | 10,150 | 30 m |  | S | 25
14,000 | 14,350 | 20 m | Bandes décamétriques hautes | PEX | 25
21,000 | 21,450 | 15 m |  | PEX | 25
28,000 | 29,700 | 10 m |  | PEX | 25
144,000 | 146,000 | 2 m | VHF ou Very High Frequency | PEX | 50
430,000 | 440,000 | 70 cm | UHF ou Ultra High Frequency | P | 50
longueur d’onde :  (m) = 300 / f (MHz)

## Slide 9: 1. L’antenne long fil

## Slide 10
Cas particulier : On utilise un coupleur d’antenne automatique …

## Slide 11
= un long fil de 20 m ou de 40 m et un transfo 1:7
L’impédance est « à peu près correcte » pour quelques bandes radioamateurs.
Par exemple :
fil de 20 m pour 40, 20, 15 et 10 m
fil de 40 m pour 80, 40, 20, 17, 15, 12 et 10 m
Cas particulier : la HWEF ou Half Wave End Fed

## Slide 12
Cas particulier : la HWEF ou Half Wave End Fed

## Slide 13: 2. Le dipôle
Quelle est la longueur d’un dipôle pour la bande des 40m ?
(plus précisément 7,100 MHz)
L =  / 2  = 300 / 7,100 = 42,25 m donc /2 = 21,12 m
MHz | /2
3,5 à 3,8 | 40 m
7,0 à 7,2 | 20 m
10,0 à 10,15 | 15 m
14,0 à 14,35 | 10 m
21,0 à 21,45 | 7,5 m
28,0 à 29,7 | 5 m
longueur d’onde :  (m) = 300 / f (MHz)

## Slide 14: Formes de dipôles filaires

## Slide 15: Dipôle replié ou trombone
Dipôle en tube

## Slide 16: Polarisation Verticale et Horizontale

## Slide 17: Diagramme de rayonnement d’un dipôle

## Slide 18: Diagramme de rayonnement d’un dipôle
Plan horizontal (azimut) Plan vertical (élévation)
Dipôle horizontal
Dipôle vertical

## Slide 19: 3. L’antenne quart d’onde

## Slide 20: Diagramme de rayonnement dans le plan vertical
Sol parfait
Sol réel
Angle de départ  27°
La polarisation est toujours verticale !

## Slide 21
Avantage : un peu plus de gain – environ 2 dB
Cas particulier : l’antenne 5/8 

## Slide 22
HF-2V
40 et 80 m
HY-GAIN 14AVQ
20 m , 15 m , 10 m
DIAMOND X-510 2m et 70 cm
Exemples : Antennes verticales

## Slide 23
NR-770
2 m et 70 cm
 Fixation avec perçage
Fixation avec base magnétique 
Fixation avec pince 
Exemples : Antennes quart d’onde ou 5/8  pour voiture

## Slide 24: 4. L’antenne Yagi

## Slide 25: L’antenne Yagi

## Slide 26
4 éléments
bande 20 m
gain : 8,2 dBi
AV/AR : 24 dB
9 éléments
bande 2m
gain : 12,6 dBi
AV/AR : 19,2 dB
15 éléments
bande 70 cm
gain : 12,7 dBi
AV/AR : 22,2 dB
Exemples : Antennes yagi

## Slide 27
Polarisation des antennes yagi
Identique au dipôle

## Slide 28
Cas particulier : élément à « trappes »

## Slide 29
OPTIBEAM 16 él. 5 bandes
FRITZEL FB 33 : 3 éléments , 3 bandes

## Slide 30: Yagi VHF et UHF
TONNA 9 él. , bande 2 m
FLEXAYAGI 16 el. , bande 70 cm
Bi-bande 2 m + 70 cm

## Slide 31: Retour sur la polarisation
Savoir qu’une antenne disposée horizontalement produit des ondes polarisées horizontalement

## Slide 32: Puissance Apparente Rayonnée
PAR = puissance de l'émetteur x gain d'antenne
La PAR peut être considérée comme la puissance qu'il faudrait mettre sur une antenne omnidirectionnelle pour obtenir le même résultat du côté récepteur.
Exemple : On a un émetteur de 10 W et une antenne dont le gain est de 5 (5 fois) . Quelle est la PAR ? Réponse : 10 W x 5 = 50 W PAR.
Savoir que la PAR = puissance de l’émetteur x gain de l’antenne

## Slide 33: Caractéristiques des antennes
 | Long fil | Dipôle | Quart d’onde (« ground plane ») | Yagi « directive » ou « beam »
distribution du courant et de la tension |  | Courant nul aux extrémités. Tension maximum aux extrémités. |  | 
résistance de rayonnement | Grande (dépend de la longueur, de la hauteur et de la fréquence) | Théoriquement 73 ohms | Théoriquement 36 ohms | Selon la construction mais généralement 50 ohms.
diagramme de rayonnement | Très long fil → multiples lobes Très bas par rapport au sol→ vers le ciel (NVIS) | Forme de « donut » (voir détails …) | En pratique angle de départ  27° | Forme du diagramme (voir détails) Gain et Rapport avant/arrière
gain | ? | (pris comme référence) |  | Selon le nombre d’éléments
polarisation | ? | V si le dipôle est vertical H si le dipôle est horizontal | TOUJOURS VERTICALE | V si l’antenne est verticale H si l’antenne est horizontale
formes particulières |  | … en fil ou en tube Dipôle replié (« trombone ») | 5/8 ème de  | 

## Slide 34: Petite révision
5b.1 Savoir qu'une antenne sert à convertir des signaux électriques en ondes radio et vice-versa et que la polarisation des ondes correspond à la direction de l'antenne : une antenne disposée horizontalement génère des ondes polarisées horizontalement.
5b.2 Reconnaitre l'antenne dipôle /2, l'antenne ground-plane /4, l'antenne Yagi, l'antenne long fil et l'antenne 5/8. Savoir que les dimensions des antennes HF et VHF sont différentes parce qu'elles dépendent de la longueur d'onde, bien qu'elles fonctionnent selon les mêmes principes. Savoir qu'un dipôle /2 possède une longueur physique pratiquement égale à la demi-onde de la fréquence du signal.
5c.1 Savoir qu'une antenne verticale λ/2, une antenne ground-plane et une antenne 5/8  sont omnidirectionnelles.
5c.2 Savoir qu'une antenne Yagi est directionnelle et que son gain est la conséquence de la focalisation du rayonnement.
5c.3 Savoir que la PAR (ERP) est le produit de la puissance fournie à l'antenne par le gain de l'antenne.
5c.4 Savoir que le système d'antenne doit être approprié à la fréquence d'émission. Savoir que lorsque l'antenne n'est pas conçue pour la fréquence utilisée, elle ne sera pas adaptée à l'émetteur et ne fonctionnera donc pas efficacement.
5c.5 Savoir que dans les bandes HF, lorsqu'une antenne n'est pas conçue pour la fréquence utilisée, une boîte de couplage (ou coupleur d'antenne ou ATU) fait en sorte que l'émetteur fournit sa puissance au système d'antenne.

## Slide 35
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 12 : La question du ROS
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 36
une ligne infinie ….
une ligne finie ….

## Slide 37: Définition du ROS

## Slide 38: Attention : 2 dénominations Rapport d’ondes stationnaires ROS et Taux d’ondes stationnaires ( ????) en anglais Standing Wave Ratio ou SWR
ROS
< 1,5 : bon
2 : attention
> 2 : il faut faire qque chose
> 3 : !!!! STOP !!!

## Slide 39: TOS-mètre ROS-mètre
Savoir qu’un ROS-mètre indique si le système d’antenne (= câble + antenne) est adapté.

## Slide 40: Comment « corriger » le ROS ?
régler la longueur des éléments de l‘antenne
utiliser un balun avec un rapport adapté à la situation (c-à-d au type d’antenne). Exple : balun 1:2 ou 1:4 ou 1:6 ou …
Un balun 1:1 sert à symétriser l’antenne (exemple : dipôle) et à le rendre compatible avec une ligne asymétrique (câble coaxial). Voir plus loin

## Slide 41: Comment « corriger » le ROS ?
utiliser un coupleur d’antennes (en décamétrique) ou « antenna tuner ».

## Slide 42: Antenne factice ou « dummy load »
Presque toujours 50 Ω
Savoir : Permet de faire fonctionner l’émetteur sans émettre
= sans rayonner
(pour mesurer la puissance par exemple)
ROS < 1.2 : 1

## Slide 43: Petite révision
5e.1 Savoir qu'un TOS mètre (SWR-mètre) indique si le système d'antenne est adapté à l'émetteur et si la puissance réfléchie vers l'émetteur est minimale.
5e.2 Savoir qu'une valeur élevée du TOS (SWR) mesurée près de l'émetteur est causée par un problème au niveau de l'antenne ou du câble coaxial et non de l'émetteur.
5f.1 Savoir qu'une antenne factice (dummy load) est une résistance blindée connectée en lieu et place du système d'antenne qui permet de faire fonctionner l'émetteur sans émettre de signal.

## Slide 44
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 13 : Les lignes de transmissions (feeder)
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 45: Type de lignes
câble coaxial ou « coax » : 50 Ω ou 75 Ω
Twin (150 à 450 Ω)
échelle à grenouilles
Savoir choisir le type de câble.
C’est souvent du câble coaxial.
C’est souvent du 50 Ω.

## Slide 46: Connecteurs
PL-259
BNC
type N
Savoir utiliser le bon type de connecteur
SMA

## Slide 47: Montage des connecteurs

## Slide 48: Petite révision
5a.1 Savoir quel type de câble est approprié pour le transport des signaux RF et que le câble coaxial est le plus utilisé en raison de ses propriétés de blindage.
5a.2 Savoir que les connecteurs pour la RF doivent correspondre à un type bien déterminé et que le blindage du câble doit être bien connecté de façon à minimiser les fuites vers l'intérieur ou vers l'extérieur du câble. Identifier les connecteurs BNC et PL259.

## Slide 49
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 14 : La question de symétrisation
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 50: Symétrique et asymétrique
Connaitre la différence entre une antenne symétrique et une antenne asymétrique

## Slide 53
Savoir qu'un balun doit être utilisé pour raccorder un dipôle HF à un câble coaxial (qui est un système asymétrique).
ou

## Slide 54: Petite révision
5d.1 Connaitre la différence entre une antenne symétrique et une antenne asymétrique, et Savoir qu'un balun doit être utilisé pour raccorder un dipôle HF à un câble coaxial (qui est un système asymétrique).

## Slide 55
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 15 : Autres types de transfos et baluns
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 56
Ce n’est pas pour l’examen, mais bon à savoir !

## Slide 57
Cours Radioamateurs – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 16 : Les ondes électromagnétiques
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 58
Avant de parler de propagation des ondes électromagnétiques
on va aborder les Ondes ElectroMagnétiques de façon plus générale
On va se focaliser sur 3,5 MHz à 440 MHz

## Slide 59
Ondes ElectroMagnétique
Il y a de l’Electro : champ Electrique E
Il y a du Magnétique : champ Magnétique H
Et il y a des Ondes …
Une onde électromagnétique c’est de l’énergie qui se propage à 300.000 km/s
En réalité 299.792.458 km/s

## Slide 60: Et s’il ne fallait retenir qu’une seule formule dans ce cours ….
longueur d’onde :  (m) = 300 / f (MHz)
Fréquence (MHz) |  | Bande | 
de | à |  | 
3,500 | 3,800 | 80 m | Bandes décamétriques basses
7,000 | 7,100 | 40 m | 
7,000 | 7,200 |  | 
10,110 | 10,150 | 30 m | 
14,000 | 14,350 | 20 m | Bandes décamétriques hautes
21,000 | 21,450 | 15 m | 
28,000 | 29,700 | 10 m | 
144,000 | 146,000 | 2 m | VHF ou Very High Frequency
430,000 | 440,000 | 70 cm | UHF ou Ultra High Frequency

## Slide 61: Les OEM se propagent en ligne droite

## Slide 62: Les OEM se propagent en ligne droite … mais … - phénomène de réfraction - phénomène de réflexion - réfraction au travers de plusieurs couches

## Slide 63: Les OEM se s’atténuent lorsqu’elles se propagent
En fonction du carré de la distance … lorsque la distance est x2 , la puissance est :4

## Slide 64: Merci et bonne chance !

## Slide 65: Le rêve … faire une petite DX-pédition
Quelles antennes pouvez-vous identifier ?