## Slide 1
Cours Radioamateurs 2023 – Préparation à l’examen IBPT
Licence de base : classe C ou ON3
Chapitre 20 : Circuits électriques
Chapitre 21 : Polarité
UBA LIEGE : ON5VL site Internet https://on5vl.org

## Slide 2
Circuits électriques et polarité en 2 chapitres
Par ON4IJ : Jean-François FLAMÉE

## Slide 3
Circuits électriques et polarité en 2 chapitres
1 : Circuits électriques ;
2 : Polarité.

## Slide 4
1 : Circuits électriques

## Slide 5
Notion de circuit électrique, exemple pratique
Lampe de poche électrique
Pile électrique :
Source
Ampoule électrique :
Charge
Interrupteur :
Ouverture / fermeture du circuit électrique
Conducteurs réalisant le circuit électrique

## Slide 6
Circuit électrique, schéma électrique d’un circuit
Représentation d’un circuit électrique avec des symboles
Pile
Ampoule
Interrupteur

## Slide 7
Symboles normalisés des schémas électriques
Pile ou batterie
Fusible
Lampe à incandescence
Résistance
Interrupteur (monopolaire)
Antenne
Mise à la terre
Microphone
Haut-parleur

## Slide 8
Circuit ouvert – circuit fermé
Circuit ouvert
Le courant ne passe pas
La lampe est éteinte
Circuit fermé
Le courant passe
La lampe est allumée
Tension U
en Volts
Courant I en Ampères
Courant continu (DC)

## Slide 9
Circuit électrique, source, charge et conducteurs
Un circuit électrique est principalement constitué d’une source, de conducteurs et d’une charge. La charge peut être constituée de plusieurs composants.
Le circuit établit un chemin sans interruption pour qu’un courant puisse y circuler. Circuit fermé.
Pour comprendre le circuit, il suffit de suivre le chemin parcouru par le courant. (Suivre les fils et passer par les bornes des composants).
Si le circuit est interrompu (par un interrupteur), le courant ne passe plus et la charge n’est plus alimentée. Circuit ouvert.
Un circuit électrique est représenté par un schéma avec des symboles normalisés.

## Slide 10
Circuit électrique fermé, ouvert, sens du courant
Circuit fermé,
le courant passe
Circuit ouvert,
le courant ne passe pas
Sens conventionnel du courant à travers la charge :
du plus (+) vers le moins (-).
Ici la résistance dans ce circuit a pour but de limiter le courant dans la lampe à une valeur déterminée : loi d’Ohm.

## Slide 11
Conventions de tracé de schéma
Croisement de fils
sans connexion
Croisement de fils
avec connexion
Dérivation sur un fil
avec connexion

## Slide 12
Symboles de sources de tension
Pile ou accumulateur, une cellule ;
Pile, accu. Assemblage de plusieurs cellules ;
Idem (b) ;
Génératrice (courant continu) ;
Générateur de tension à courant continu ;
Alternateur, générateur de tension à courant alternatif ;
Transformateur.

## Slide 13
Exemple de schéma électrique industriel
Source graphisme : mytopschool.net ; démarrage d’un moteur asynchrone avec deux sens de marche.

## Slide 14
2 : Polarité

## Slide 15
Polarité, composant polarisé
Une lampe peut se raccorder indistinctement dans un sens ou dans l’autre à une batterie → Lampe = composant non polarisé.
Une LED (diode électroluminescente) ne fonctionne que dans un seul sens de raccordement → LED = composant polarisé.
La LED brille
La LED reste éteinte

## Slide 16
Polarité d’une batterie, polarité d’un transceiver
Un émetteur-récepteur (transceiver) radioamateur est constitué de centaines de composants polarisés.
→ Il est primordial de respecter la polarité de raccordement !
Fil NOIR
-
Pole négatif
Fil ROUGE
+
Pole positif
Attention : si l’on ne respecte pas les polarités, on risque la destruction de l’appareil !

## Slide 17
FIN
Merci pour votre attention.
Bonne chance pour votre ON3.

## Slide 18
Questions - réponses